## Slide 1: Kontrola akosti povrchu

## Slide 2: Základné pojmy
Makronerovnosť – vlnitosť povrchu – vzniká pôsobením stroja, nástroja a obrobku (geometrické odchýlky)
Mikronerovnosť – drsnosť povrchu – vzhľad, tvar a hĺbka stôp na povrchu, ktoré vznikajú po jej opracovaní

## Slide 3: Makronerovnosť
kontrola – primeriavacou platňou
  na ňu sa nanesie tušírovacia farba
  priložíme na kontrolovanú plochu
  farba sa prenesie na nerovnosti

## Slide 4: Triedy presnosti
Trieda | Počet dotykových plôch | Maximálna drsnosť povrchu
1 | 24 – 32 | 0,2
2 | 14 – 22 | 0,4
3 | 9 – 12 | 0,8
4 | 6 – 8 | 0,8
5 | 3 - 5 | 0,8

## Slide 5: Mikronerovnosti
Stredná aritmetická odchýlka profilu
  aritmetický priemer absolútnych hodnôt vzdialeností bodov meraného profilu od strednej čiary

## Slide 6: Mikronerovnosti
Maximálna výška nerovnosti profilu
  súčet vzdialenosti najväčšej výšky výstupkov a najväčšej hĺbky priehlbiny od strednej čiary

## Slide 7: Mikronerovnosti
Výška nerovnosti profilu z 10 bodov
  stredná hodnota absolútnych hodnôt výšok piatich najvyšších výstupkov a piatich najnižších priehlbín

## Slide 8: Vzorkovnica drsnosti
porovnáva sa zrakom a hmatom

## Slide 9: Optické prístroje
mikroskop
  svetelný zdroj vrhá pás lúčov pod uhlom 45° na povrch predmetu

## Slide 10: Elektromagnetické prístroje
skladajú sa:
  snímač
  zosilňovač
  integrátor
  registračný prístroj